1.
Nakreslite a popíšte invertor v technológii TTL:*
- TTL (Transistor Transistor Logic):
  - rýchla, ale (kedysi) drahá technológia výroby integrovaných obvodov
  - základným stavebným prvkom je bipolárny tranzistor (vodivosť NPN alebo PNP)
  - nevýhodou je veľká spotreba elektrickej energie a z toho vyplývajúce veľké zahrievanie sa takých obvodov
  - invertor v technológii TTL:

    - tranzistor má funkciu spínača
    - x je vstupná hodnota (0 alebo 1)
    - y je výstupná hodnota (negácia x)
    - na kolektor je privedené kladné elektrické napätie 5V
    - ak privediem na bázu (vstup) invertoru hodnotu logická 1 – má vyššiu napäťovú úroveň, ktorá tranzistor zopne a môže nim prechádzať elektrický prúd
    - zopnutý tranzistor predstavuje malý elektrický odpor => malé elektrické napätie, čo symbolizuje hodnotu logická 0
    - v prípade, že na bázu privediem hodnotu logická 0, tak tranzistor zostane nezopnutý

Nakreslite a popíšte invertor v technológii CMOS:*
- Complementary MOS:
  - technológia spájacia v jednom návrhu prvky tranzistorov PMOS i NMOS
  - obvody CMOS majú malú spotrebu
  - používaná pre výrobu veľkej časti dnešných moderných integrovaných obvodov

    - x je vstupná hodnota (0 alebo 1)
    - y je výstupná hodnota (negácia x)
    - na x privedieme hodnotu logická 1 – má vyššiu napäťovú úroveň, ktorá:
      - tranzistor NMOS zopne – je na ňom malý odpor => malé elektrické napätie, čo symbolizuje hodnotu logická 0
      - tranzistor PMOS sa uzavrie – je na ňom veľký odpor => veľké elektrické napätie, čo symbolizuje hodnotu logická 1

- PMOS (Positive Metal Oxide Semicondutor):
  - technológia používajúca unipolárny tranzistor MOS s pozitívnym vodivostným kanálom
  - MOS tranzistory sú riadené elektrickým pólom
  - redukuje nároky na spotrebu elektrickej energie
  - pomalá a dnes už nepoužívaná technológia
- NMOS (Negative MOS):
  - technológia používajúca unipolárny tranzistor MOS s negatívnym vodivostným kanálom
  - rýchlejšia než PMOS a už sa nepoužíva

2.
Popíšte režimy procesora 80386:
- reálny režim:
  - kompatibilný so staršími procesormi
  - adresovací mechanizmus:
    - maximálna veľkosť operačnej pamäte je 1 MB
    - veľkosť jedného segmentu je 64 kB
- chránený režim:
  - podpora stránkovania
  - fyzická zbernica má šírku 32 b => fyzický adresový priestor 4 GB
- virtuálny režim:
  - plne podriadený chránenému režimu
  - má možnosť virtualizovať 1MB operačnej pamäte a uložiť ho kdekoľvek do 4 GB operačnej pamäte

3.
Popíšte a nakreslite Branch prediction:
- Branch prediction:
  - technika predvídania vetvenia
  - na základe priebehu programu (podľa toho, či skokové inštrukcie skok spôsobily alebo nie) procesor Pentium odhaduje, či pri nasledujúcom prechode skok nastane alebo nie => tzv. Dynamic branch prediction
  - k realizácii tejto techniky je Pentium vybavené špeciálnou pamäťou BTB (Branch Target Buffer)
- schéma predvídania vetvenia:

Nakreslite a popíšte stránkovanie Intel Pentium II, stránka 4 kB:
- Intel Pentium II vytvára pri stránkovaní stránku o veľkosti 4 MB. Stránku s veľkosťou 4 kB vytváral starší spôsob stránkovania. U Pentia Pro vznikli nové režimy stránkovania, ktoré umožňujú vytvoriť i stránku o veľkosti 4 kB.
- Stránkovanie:
  - Na vstupe máme lineárnu adresu o veľkosti 32 b. Tá je rozdelená na 2 časti (nie 3 ako u staršieho typu). Horných 10 b a spodných 22 b (offset). Uplatňuje sa tabuľka adresár, do ktorej nám ako ukazateľ slúži horných 10 b lineárnej adresy, z toho vyplýva, že tabuľka môže mať maximálne 1024 položiek.
  - Jedna položka má šírku 32 b. Z týchto 32 b sa vyberie 10 b, ktoré tvoria bázu stránky. K týmto 10 b sa pridá zreťazením 22 b lineárnej adresy (offset) a vzniká 32 b fyzická adresa. Veľkosť stránky je potom 4 kB / 4 MB.

4.
Aké novinky priniesla architektúra Core?
- Wide Dynamic Execution:
  - technika dovoľujúca, aby každé jadro behom jedného taktu mohlo dokončiť až štyri inštrukcie
  - obsahuje techniky, ktoré majú za úlohu znížiť počet mikrooperácií, ktoré sú potrebné pre vykonanie daných inštrukcií:
    - Macro-Fusion:
      - umožňuje zlúčiť dve inštrukcie do jednej
    - Micro-Fusion:
      - umožňuje zlúčiť dve mikrooperácie do jednej
- Smart Memory Access:
  - zdokonalená množina algoritmov pre predvídanie, ktoré dáta budú potrebné a majú byť teda zavedené z operačnej pamäte do pamäte cache
  - využíva technológiu memory disambiguation, ktorá detekuje závislosti medzi po sebe následujúcimi inštrukciami pre ukladanie (čítanie) dát do (z) operačnej pamäte a dovoľuje u týchto operáciách aplikovať techniku out-of-order execution
  - umožňuje skryť pamäťové latencie
- Advanced Smart Cache:
  - zahrňuje zdieľanú L2 cache dovoľujúcu dynamicky alokovať kapacitu pre každé jadro
  - umožňuje jednému jadru využiť celú vyrovnávaciu pamäť, keď druhé jadro práve nepracuje
  - dovoľuje taktiež prenášať dáta priamo medzi L1 cache pamäťami oboch jadier
- Advanced Digital Media Boost:
  - zdvojnásobuje reálnu rýchlosť spracovania inštrukcií využívaných hlavne v multimediálnych a grafických aplikáciách
  - zvýšenie výkonu je dosiahnuté pomocou 128bitového spracovania inštrukcií SSE, SSE2 a SSE3

Popíšte Intel Media Turbo Boost podporovanú u i5:
- Intel Turbo Boost Technology:
  - dovoľuje dočasne zvýšiť pracovnú frekvenciu jedného alebo viacerých procesorov tak, aby nedošlo k prekročeniu maximálnej povolenej spotreby elektrickej energie a teploty procesoru
  - jedno jadro, ktoré má frekvenciu 2.66 GHz môže pracovať s maximálnou frekvenciou až 3.2 Ghz

Čo je Execution trace cache? Čo je Rapid execution engine?
- Sú súčasťou mikroarchitektúry NetBurst.
- Execution trace cache:
  - cache pamäť dovoľujúca uložiť 12 k dekódovaných mikrooperácií
- Rapid execution engine:
  - dve ALU s dvojnásobným taktom oproti vnútornej frekvencii procesoru
  - dovoľuje, aby základné celočíselné a logické operácie boli vykonávané behom ½ taktu

Popíšte režimy procesora INTEL 64:*
reálny, chránený a virtuálny
- táto architektúra prináša nový režim označovaný ako IA-32e mode, ktorý sa delí na dva podrežimy:
  - compability mode:
    - dovoľuje, aby pod 64bitovým operačným systémom pracovali pôvodné 32bitové aplikácie
  - 64-bitmode:
    - umožňuje (v rámci 64bitového OS) spúšťať nové 64bitové aplikácie
    - používa tzv. flat model:
      - segmentácia je obecne vypnutá, tzn. že bázová adresa daná registrami CS, DS, ES a SS je braná ako rovná nule => lineárna adresa je rovná adrese efektívnej
    - stránkovanie je umožnené pomocou 4 tabuliek:
      - PML4E, PDPE, PDE, PTE
    - v rámci tohto režimu sú podporované dva stránkovacie režimy s veľkosťou stránky 4 kB alebo 2 MB

5.
Nakreslite a popíšte bunku PROM (s multiemitorom), nakreslite zapojenie takej 8b pamäte 2x4:
- Programable Read Only Memory
- neobsahujú po vyrobení žiadnu pevnú informáciu
- zápis informácie vykonáva užívateľ
- zápis je možné vykonať len jeden krát a potom už pamäť slúži rovnako ako pamäť ROM
- zápis informácie sa vykonáva vyššou hodnotou elektrického prúdu, ktorá spôsobí prepálenie tavnej poistky
- pamäte PROM predstavujú statické a energeticky nezávislé pamäte
- pamäťová bunka PROM (pomocou diódy a poistky):
  - ak je poistka zachovaná, tak v bunke je zapísaná hodnota logická 1
  - ak má bunka hodnotu logická 0, tak je nutné vykonať prepálenie tavnej poistky, čím dôjde k prerušeniu prepojenia medzi adresovým a dátovým vodičom a výsledkom je, že som vykonal zápis hodnoty logická 0
- matica 2x4: kapacita 8 bitov, 2 multiemitorové tranzistory, každý tranzistor má 4 emitory
  - na dekodér privediem adresu, a ten vyberie príslušný adresový vodič a vplyvom toho zopne tranzistor proti všetkým štyrom emitorom
  - cez tento tranzistor teda môže prechádzať elektrický prúd, môžu nastať dve situácie:
    - poistka je prepálená – na bázu tranzistoru sa dostáva hodnota logická 0 a tranzistor urobí z hodnoty logická 0 hodnotu logická 1
    - poistka nie je prepálená – logická 1 pokračuje ďalej a dostáva sa na bázu tranzistoru, ktorý zopne a prečítam hodnotu 0

Nakreslite EEPROM 4x4 a detail bunky a popíšte princíp jej funkcie:*
- EEPROM – Electrically Eraseable Programable Read Only Memory
- jedná sa o statické, energeticky nezávislé pamäte, ktoré je možné naprogramovať a neskôr z nich informácie vymazať
- vymazanie sa vykonáva elektricky a nie pomocou UV žiarenia
- vyrábajú sa pomocou špeciálnych tranzistorov vyrobených technológiou MNOS (Metal Nitrid Oxide Semiconductor)
- bunka pamäte EEPROM pracuje na princípe tunelovania (vkladania) elektrického náboja na prechod týchto dvoch vrstiev
- pamäťová bunka EEPROM (matica 2 x 2):
- zápis do pamäťovej bunky:
  - na vybraný adresový vodič umiestnime záporné napätie a dátové vodiče, do ktorých chceme zapísať hodnotu logická 1 uzemníme, v tom okamihu dôjde k tunelovaniu elektrického náboja
- čítanie z pamäťovej bunky:
  - na vybraný adresový vodič pošleme krátky záporný impulz, ktorý zopne tranzistory bez elektrického náboja
- vymazanie z pamäťovej bunky:
  - na vybraný adresový vodič umiestnime kladné napätie

Popíšte NAND flash a NOR flash a uveďte rozdiely medzi nimi:*
NOR flash:
  - poskytujú rozhranie s vyhradenými adresovými a dátovými vodičmi => umožňujú prístup k danej pamäťovej bunke
  - chovajú sa ako pamäte, ktoré sú mapované do určitej časti adresového priestoru
  - dovoľujú používať techniku XIP – Execute In Place:
    - je možné priamo spúšťať programy, ktoré sú v nich uložené
  - umožňujú cca 10 000 – 100 000 zmazaní a zápisov
  - majú menšiu hustotu pamäťových buniek
  - poskytujú vyššiu rýchlosť pri čítaní,ale sú pomalšie pri zápise a mazaní
  - sú cenovo nákladnejšie
  - sú používané väčšinou pre ukladanie firmwaru
  - nie sú vhodné pre ukladanie väčšieho objemu dát
- NAND flash:
  - sú pripojené pomocou jednoduchého rozhrania
  - nevyžadujú plnú šírku adresovej a dátovej zbernice
  - dáta a príkazy sú multiplexované do 8 I/O liniek
  - práca s flash pamäťou NAND prebieha typický v týchto krokoch:
    - zaslanie príkazu
    - zaslanie 4bytovej adresy vyjadrujúcej z kade budú dáta čítané, resp. kam budú zapisované
    - čakanie až flash pamäť umiestni požadované dáta do výstupného registru alebo zašle zapisované dáta
    - prečítanie, resp. zapísanie dát
  - výhodou tohto riešenia je, že nie je nutné meniť počet vývodov príslušných integrovaných obvodov s meniacou sa kapacitou flash pamäte
  - sú pomalšie pri čítaní, ale rýchlejšie pri zápise a mazaní
  - dovoľujú cca 100 000 – 1 000 000 zmazaní a zápisov
  - používané hlavne pre výrobu pamäťových kariet

Nakreslite DRAM 2x8 (2X4) a aká je funkcia jednej bunky?
DRAM – Dynamic Random Access Memory:
  - informácia je uložená pomocou elektrického náboja na kondenzátore
  - aby nedošlo k vybitiu tohto náboja a tým ku strate informácie, je nutné periodicky vykonávať tzv. refresh, tj. oživovanie pamäťovej bunky
  - bunka pamäti DRAM dovoľuje vysokú integráciu a nízke výrobné náklady, vďaka čomu je používaná k výrobe operačných pamätí
  - jej nevýhodou je však vyššia prístupová doba (10 – 70 ns) spôsobená nutnosťou vykonávať refresh a časom potrebným k nabitiu a vybitiu kondenzátora
  - bunka pamäti DRAM:
  - zápis do pamäťovej bunky:
    - na vybraný adresový vodič umiestnime hodnotu logická 1, ktorá spôsobí otvorenie tranzistoru T
    - zapisovanú informáciu (logická 1) umiestnime na dátový vodič, čo spôsobí otvorenie tranzistoru T
    - hodnota logická 1 môže prejsť cez otvorený tranzistor T a spôsobí nabitie kondenzátoru C
    - ak zapisujem hodnotu logická 0, tak na kondenzátor sa nezapíše nič (ak je vybitý) alebo sa vybije
  - čítanie z pamäťovej bunky:
    - na vybraný adresový vodič umiestnime hodnotu logická 1, ktorá zopne tranzistor T
    - na dátovom vodiči je logická 0
    - ak kondenzátor nebol nabitý, tak sa nestane nič, naopak dôjde k jeho vybitiu cez dátový vodič, čo sa prejaví ako impulz na dátovom vodiči => bola prečítaná hodnota logická 1
  - operačné pamäte majú vyššiu kapacitu ako iné typy vnútorných pamätí => nutnosť inej konštrukcie
  - pamäti DRAM sú konštruované ako matice, v ktorých sa jedna pamäťová bunka sprístupňuje pomocou dvoch dekóderov
  - radič operačnej pamäte adresu rozdelí na dve časti, z ktorých každá je privedená na vstup dekóderu
  - obvody sú tak realizované ako matice, napr. 1024 x 1024 buniek (kapacita 1 Mb)

K čomu slúžia signály CAS a RAS pri práci s pamäťou a čo je CAS latency (CL)?
- Pretože obvody pamätí majú obmedzený počet vývodov, je nutné, aby sa adresa riadku i stĺpca predávala po rovnakej zbernici.
- Platnosť adresy riadnu a stĺpca na zbernici je daná signálmi:
  - RAS – adresa riadku
  - CAS – adresa stĺpca
- Rôzne modely pamätí umožňujú efektívnejšie zachádzanie so signálmi RAS a CAS a tým po prvom prístupe do pamäte znížiť prístupovú dobu.
  Pri prečítaní dát z pamäte dôjde k vybitiu kondenzátora. Jeho náboj musí byť vzápätí obnovený.
- CAS latency: počet taktov potrebných k získaniu informácie z pamäťovej bunky po tom, čo bol vybraný stĺpec. Uplatňuje sa pri každom prístupe do pamäte, má najväčší vplyv na rýchlosť.

7.
Popíšte hysteréznu slučku:
- vznik hysteréznej slučky:
  - nech feromagnetický materiál nemá žiadnu magnetickú orientáciu, tj. je v stave H = 0 A/m a B = 0 T
  - tento materiál vložíme do cievky a do jej vinutia zavedieme elektrický prúd
  - hodnotu prúdu postupne zvyšujeme, čím narastá intenzita magnetického poľa vytváraného cievkou
  - tým aj narastá vo feromagnetickom materiály magnetická indukcia (B = μ.H)
- rôzne feromagnetické materiály majú rôzny tvar hysteréznej slučky
- čím väčšia je plocha hysteréznej slučky, tým je materiál považovaný za magneticky tvrdší
- naopak pri menšej ploche je materiál označovaný ako magneticky mäkčí
- hysterézna slučka materiálu magnetického média:

Vypočítajte hodnotu magnetického toku, ak je daná magnetická indukcia (5mT) a prierez materiálom S = 0.1 μm^2:
- B = ɸ/S kde ɸ značí magnetický tok [Wb], S značí plochu [m^2]
- ɸ = B * S = 0.005 * 0.0000001 = 0.5 nWb

Nakreslite a popíšte mapovanie pevných diskov:
- Vertikálne mapovanie :
  - Dáta sú zapísané (čítané) postupne do (z) jednotlivých stôp rovnakého cylindra, potom je vykonaný prechod na nasledujúci cylinder.

- Horizontálne mapovanie:
  - Dáta sú zapísané (čítané) postupne do (z) jednotlivých stôp rovnakého povrchu, potom je vykonaný prechod na nasledujúcí povrch, menej používané.

- Kombinácia vertikálneho a horizontálneho mapovania:
  - Vovnútri zón je použité horizontálne mapovanie, medzi zónami je použité vertikálne mapovanie.

Popíšte GMR hlavu, ako funguje a nakreslite ju:
- giant magnetorezistívne hlavy
- pre zápis využívajú TFI hlavu a pre čítanie AMR senzor
- giant magnetorezistívny senzor využíva giant magnetorezistívny jav
- GMR senzor je vyrobený zo štyroch vrstiev:
  - citlivá vrstva – zliatina Ni a Fe
  - vodivý oddeľovač – Cu
  - pevná vrstva – Co
  - výmenná vrstva – antiferomagnetický materiál
- prvé tri vrstvy sú veľmi tenké, takže povoľujú pohyb elektrónov z citlivej vrstvy až do pevnej a naspäť
- magnetická orientácia pevnej vrstvy je držaná výmennou vrstvou, zatiaľčo magnetická orientácia citlivej vrstvy sa mení
- zmena magnetickej orientácie citlivej vrstvy spôsobuje zmenu elektrického odporu celého senzoru
- GMR senzory využívajú kvantovú povahu elektrónov, ktoré majú dva smery spinov
- vodivé elektróny, ktorých smer spinov je zhodný s magnetickou orientáciou materiálu, sa pohybujú voľne a spôsobujú tak malý odpor celého senzoru
- naopak u vodivých elektrónov, ktorých je spin opačný vzhľadom k magnetickej orientácii materiálu je elektrický odpor väčší

8.
Popíšte režimy DMA a PIO:*
Prenos dát medzi zariadeniami a operačnou pamäťou môže byť realizovaný pomocou dvoch rôznych režimov:
- PIO – Programmed Input Output:
  - prenos dát je riadený procesorom a všetky prenášané dáta prechádzajú cez procesor
  - v porovnaní s režimom DMA generuje väčšiu záťaž procesora
- DMA – Direct Memory Access:
  - využíva špeciálny obvod (DMA controller), ktorý je schopný sprostredkovať prenos dát bez účasti procesora
  - DMA režimy sa ďalej delia na:
    - Single-word DMA
    - Multi-word DMA
    - Ultra DMA

Nakreslite ATA-2 kartu a popíšte zapojenie zariadenia, ich maximálny počet a vymenujte aspoň 3 typy zariadení:
- zariadenia, ktoré sú pripojené k rozhraniu ATA-2 sa dajú zapojiť na dva kanály:
  - primárny a sekundárny
- na každý kanál je možné pripojiť maximálne dve zariadenia pomocou 40žilového kábla
- na oboch kanáloch je potom u jednotlivých zariadeniach nutné nastaviť prepojky do pozícií:
  - Master – reprezentuje nastavenie hlavného zariadenia, ktoré je zapojené spoločne s druhým zariadením
  - Slave – reprezentuje nastavenie podriadeného zariadenia, ktoré je zapojené spoločne s ďalším zariadením
  - Single – reprezentuje nastavenie zariadenia, ktoré je v počítači zapojené len ako jediné
  - Cable Select – reprezentuje nastavenie, keď hlavné a podriadené zariadenie sú identifikované podľa svojho zapojenia na kábli
- zariadenia: mechaniky CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD, jednotky ZIP a LS-120, páskové jednotky
- zapojenie zariadenia k rozhraniu ATA-2:

Aký je rozdiel medzi single ended a differential SCSI?
- Single-ended SCSI:
  - každý bit je posielaný po jednom vodiči a jeho hodnota je určená napäťovou úrovňou vodiča
- Differential SCSI:
  - označovaný aj ako HVD – High Voltage Differential
  - každý bit je posielaný po dvoch vodičoch
  - po jednom vodiči je posielaná hodnota tohto bitu, po druhom jeho negácia
  - zariadenie, ktoré tento signál prijíma zistí rozdiel medzi hodnotami prijatými na oboch vodičoch, a podľa tejto hodnoty určí, či bola poslaná 0 alebo 1
  - zbernice sú menej náchylné k chybám

Nakreslite zapojenie a nastavenie maximálneho počtu zariadení SCSI na narrow SCSI, uveďte 4 príklady:*
- Verzie SCSI, ktoré pracujú s 8bitovou zbernicou sa označujú ako Narrow SCSI – 8bitová zbernica s možnosťou pripojiť maximálne 8 zariadení
- každé zariadenie musí mať nastavené svoje identifikačné číslo (ID)
- príklady – pevné disky, jednotky CD-ROM, páskové mechaniky, scannery, tlačiarne, plottery...
- terminátory realizujú impedančné prispôsobenie zbernice a zabraňujú tak odrazom signálov od konca vedenia, delia sa na aktívne a pasívne

9.
Čo je to SLI (Scalable Link Interface) a kde sa používa?*
- Technológia, u ktorej je pomocou zbernice PCI Express možné zapojiť do počítača dve, popr. viac grafických kariet, ktoré budú pracovať paralelne na rovnakom výpočte a budú produkovať jeden spoločný výstup.
- Dovoľuje zvýšiť grafický výkon. Každá karta spracováva časť výsledného obrazu a vytvára sa spoločný výsledný obraz. Spracovávaná časť obrazu sa pre karty rozdeľuje s ohľadom na zložitosť scény. Spojovať by sa mali len rovnaké modely kariet od rovnakého výrobcu. Podobnou konkurenčnou technológiou je CrossFireX od ATI/AMD.
- Pre využitie technológie SLI sú potrebné:
  - základná doska umožňujúca zapojenie 2+ grafických kariet
  - 2+ identické grafické karty podporujúce SLI
  - mostíkový konektor k prepojeniu grafických kariet

Sériový port:*
- Je určený k pripojeniu tlačiarne, druhého počítača, modemu, počítačovej myši a ďalších zariadení.
- Dáta sa prenášajú po jednom vodiči v nasledujúcom formáte:
  - komunikácia začína vždy Start bitom, ktorý má hodnotu 0, potom nasledujú dátové bity, na ich konci môže byť paritný bit a na záver je prenesený Stop bit (vždy 1)
  - počet dátových bitov nesmie byť príliš veľký, aby nedošlo ku strate synchronizácie
- parametry komunikácie: rýchlosť, počet dátových bito, parita a dĺžka Stop bitu

Paralelný port:*
- Paralelný port mal pôvodne slúžiť ako alternatíva k pomalšiemu sériovému portu pre pripojovanie vtedy výkonnejších ihličkových tlačiarní
- paralelný port používa:
  - 17 signálových vodičov:
    - 4 ovládacie – prenášajú signály z počítača do tlačiarne
    - 5 stavových – prenášajú signály z tlačiarne do počítača
  - 8 uzemňovacích vodičov
- paralelný port bol takto pôvodne určený pre prenos dat len v jednom smere (počítač –> tlačiareň)
- komunikácia medzi počítačom a tlačiarňou prebieha podľa diagramu:
- tento režim paralelného portu býva označovaný ako Centronics (Compability mode, SPP – Standard Parallel Port)
- prenosová rýchlosť paralelného portu v režime SPP je cca 150kB/s
- neskôr sa objavujú požiadavky pre pripojovanie aj iných periférií (HDD, CD-ROM, scanner, atď.) prostredníctvom paralelného portu, ktoré vyžadujú prenos dát aj opačným smerom
- prenos dát opačným smerom je možné realizovať:
  - pridaním reverzného režimu:
    - Nibble Mode – pre prenos dát využíva stavové signály
    - Byte Mode – pre prenos dát využíva dátové vodiče
  - použitím obojsmerných portov:
    - EPP
    - ECP

10.
Popíšte syntézu zvuku:
- umožňuje syntetizovať zvuk o zadaných parametroch
- zvuky u každého hudobného nástroja majú podobu cyklu: nástup –> pokles –> trvanie –> doznievanie, dohromady vytvárajú ADSR diagram
- dva typy syntézy:
  - FM syntéza:
    - realizovaná FM syntetizátorom
    - vychádza z faktu, že každé vlnenie sa dá zostaviť zložením vybranej série sínusových a kosínusových kmitov o patričnej frekvencii a amplitúde
    - vychádza z popisu hudobného nástroja na základe Fourierového rozvoja, s pomocou ktorého sa zvuk nástrojov emuluje ako superpozícia niekoľkých sínusových (kosínusových) signálov
    - jedná sa o lacnú realizáciu, ktorá sa svojimi výsledkami len blíži zvukom reálnych nástrojov
    - zvukové karty, ktoré používajú len tento spôsob vytvárania zvukov, sú vhodne len pre amatérske použitie (ozvučenie hier)
  - Wave-Table syntéza:
    - používa sa u kvalitnejších zvukových kariet
    - používa priamo navzorkovaný signál skutočného nástroja uložený v ROM alebo RAM
    - v pamäti je uložená vždy od každého nástroja len sada jeho tónov
    - tóny iných výšok, než tých čo sú v pamäti, sa vytvárajú pomocou najbližšieho uloženého vzorku, ktorý je prehraný vyššou/nižšou rýchlosťou

Ako sa počíta veľkosť zvukového záznamu (zadaný je počet kanálov, bitová hĺbka,	časový úsek, frekvencia vzorkovania)?
- SR * BPS * CH * S / 8 * 1024
- SR – frekvencia vzorkovania, sample rate (10kHz, 44.1 kHz, ...)
- BPS – bitová hĺbka, bites per second (8, 16..)
- CH – počet kanálov, channels (mono - 1, stereo - 2, 7.1, 5.1, 2.1, ...)
- s – časový úsek, time (seconds)

Popíšte ako funguje CRT a nakreslite obrázok:
- monitory pracujú na princípe CRT (Cathode Ray Tube) – katódová trubica
- obrazovka tvorí hlavnú časť každého monitoru, na jej tienidle sa zobrazujú jednotlivé pixely
- pri práci farebnej obrazovky sú z troch katód emitované elektrónové zväzky
- tieto zväzky sú pomocou jednotlivých mriežok ťahané až na tienidlo obrazovky
- na zadnej stene tienidla obrazovky sú nanesené vrstvy tzv. luminoforov – látky premieňajúce kinetickú energiu na svetelnú energiu, sú v troch farbách (RGB)
- miešanie farieb jednotlivých luminoforov odpovedá aditívnemu modelu skladania farieb
- tesne pred tienidlom obrazovky je mriežka/maska obrazovky, ktorá má za úlohu prepustiť len jeden úzky zväzok elektrónov
- maska musí byť vyrobená z materiálu, ktorý čo najmenej podlieha tepelnej rozťažnosti a pôsobeniu magnetického poľa
- jednotlivé elektrónové zväzky:
  - sú emitované z nepriamo žhavenej katódy
  - prechádza tzv. Wehneltovým valcom (mriežka G1)
  - prechádzajú cez jednotlivé mriežky (g2 – g6)
    - g4 (ostrenie) má za úlohu zaostrovať elektrónové zväzky
    - g6 (konvergencia):
      - od tejto mriežky sa elektrónové zväzky postupne zbiehajú a stretnú sa u masky obrazovky

Čo vznikne z bielej po odobraní modrého kanálu? K čomu slúži Wehneltov valec?
Odobratím modrého kanála vznikne žltá farba.

- Wehneltov valec:
  - prechádzajú ním jednotlivé elektrónové zväzky
  - vzhľadom ku katóde má záporný potenciál, ktorý spôsobuje, že elektróny sú ním odpudzované a prejde ich cez neho len požadované množstvo
  - riadením napätia na Wehneltovom valci sa riadi intenzita jednotlivých elektrónových zväzkov a tým následne jas pixelov

Vymenujte typy obrazoviek:
- podľa umiestnenia a tvaru otvorov masky delíme obrazovky na tri typy:
- Delta:
  - jednotlivé otvory v maske sú kruhové a sú usporiadané do trojuholníkov
  - rovnakým spôsobom sú usporiadané aj luminofory na tienidle
  - nevýhodou je veľká plocha tvorená kovom, ktorá spôsobuje väčšiu náchylnosť k tepelnej rozťažnosti
- Inline:
  - otvory v maske sú obdĺžnikového tvaru a luminofory sú nanesené v rade vedľa seba
  - je dnes najrozšírenejším typom obrazovky
- Trinitron:
  - luminofory sú nanesené v rade vedľa seba
  - maska je tvorená zvislými pásmi, ktoré vo vodorovnej polohe nie sú nikde prerušené
  - toto riešenie spôsobuje, že pásy masky sú tenké a na celej výške obrazovky sa neudržia

11.
Popíšte aktívne LCD a nakreslite jeho prierez:
- LCD (Liquid Crystal Display) – zobrazovacia jednotka, ktorá pri svojej činnosti využíva technológiu kvapalných (tekutých) kryštálov. Používá sa najmä ako zobrazovacia jednotka pro prenosné počítače, normálné počítače, televízory, „nepočítačové zariadenia“ (hodinky, kalkulačky, mobilné telefóny atď.).
- Kvapalné kryštály sa delia do troch skupín: nematické (používajú sa v LCD), cholesterické a smektické
- Pasívna matica (Passive Matrix):
  - pre adresovanie jednotlivých obrazových bodov používa vertikálne a horizontálne transparentné elektródy
  - jednotlivé riadky sú zobrazované postupne:
    - je zvolený príslušný riadok, ktorého obrazové body sa budú zobrazovať
    - na vertikálne elektródy sa privedie elektrické napätie, ktoré reguluje intenzitu svetla
    - je zvolený nasledujúci riadok a proces sa opakuje
  - je nevhodná, keď je nutné zobrazovať rýchlo sa meniacu scenériu
  - skutočnosť, že jednotlivé body sú adresované priamo pomocou horizontálnych a vertikálnych elektród má za následok vznik prepočutí
  - za účelom eliminovať tieto negatívne vplyvy bol vyvnutý adresovací mechanizmus DSTN:
    - LCD panel je horizontálne rozdelený na dve polovice, ktorých obrazové body sú zobrazované paralelne
- Aktívna matica (Active Matrix):
  - Založená na technológii TFT (Thin Film Transistor).
  - Používa zo zadnej strany panelu samostatnú elektródu pre každý obrazový bod a z prednej strany jednu elektródu společú pre všetky body.
  - Každý obrazový bod je vybavený miniatúrnym tranzistorom, ktorý pracuje ako spínač a ktorý v prípade zapnutia umožňuje rozsvietenie príslušného obrazového bodu.
  - Použitie tranzistoru dovoľuje separovať každý obrazový bod od vplyvu okolných bodov a tým i minimalizovať presluch.
  - Uvedený mechanizmus adresácie dovoľuje i použitie kvapalných kryštálov, ktoré sa v spojení s elektródami chovajú ako kondenzátor (uchovávajú si istý elektrický náboj, ktorý udržuje molekuly kvapalných kryštálov v správnom natočení).
  - Tieto kryštály môžu mať tiež omnoho menšiu zotrvačnosť, pretože správne natočenie ich molekúl je držané pomocou elektrického náboja, čo dovoľuje eliminovať i pomerne nízku rýchlosť pasívnych matíc.
  - Nevýhodou aktivních matic je vyšší spotřeba elektrické energie.
  - Prierez TFT panelom:

Popíšte plazmový displej:
- PDP – Plasma Display Panel, je zobrazovacia jednotka pracujúca na princípe elektrického výboja v plyne o nízkom tlaku
- je zložený z týchto častí:
  - predná (tenká) sklenená doska
  - rovnobežné (horizontálne) displejové elektródy:
    - pre každú bunku sú potrebné dve elektródy (scan a sustain)
  - izolačná vrstva oddeľujúca jednotlivé displejové elektródy
  - vrstva MgO:
    - chráni izolačnú vrstvu pred bombardovaním iontami
  - odrazové bunky:
    - každá bunka má na spodnej a bočných stranách nanesenú vrstvu luminoforu
    - jeden pixel je tvorený tromi bunkami a bunky sú vyplnené inertným plynom
  - izolačná vrstva
  - dátové elektródy:
    - umiestnené kolmo na displejové elektródy
    - pre každú bunku je potrebná jedna dátová elektróda
  - zadná (tenká) sklenená vrstva
- jednotlivé bunky sú riadené striedavým elektrickým napätím, ktoré spôsobuje, že dochádza k inonizácii plynov v obrazovej bunke, tj. ku vzniku plazmy
- plazma je vysoko ionizovaný plyn vyznačujúci sa približne rovnakým počtom kladných iontov a elektrónov
- princíp činnosti:
  - počiatočný výboj:
    - medzi scan a sustain elektródy je privedené striedavé napätie a dochádza k elektrickému výboju
  - výber obrazovej bunky:
    - medzi dátovou a scan elektródou je privedené elektrické napätie
    - dochádza k uloženiu elektrického náboja na steny bunky a ku vzniku elektrického výboja, ktorý sa rozširuje po celej bunke
  - ustálený výboj:
    - medzi scan a sustain elektródy je privedené nižšie striedavé el. Napätie
    - výboj je rozšírený po celom priestore bunky a atómy plynu sú vybudené na vyššiu energetickú hladinu
    - pri návrate týchto atómov do ich základnej energetickej hladiny dochádza ku vzniku UV žiarenia
    - UV žiarenie dopadá na luminofor, ktorí premení kinetickú energiu UV žiarenia na svetlo príslušnej farby
  - uvedenie bunky do pôvodného stavu:
    - medzi scan a sustain elektródy je privedené nízke napätie, ktoré neutralizuje náboj na stenách bunky a pripraví ju tak na ďalšie zobrazenie
- výhody:
  - dovoľuje konštrukciu veľkoplošných obrazoviek, displej je tenší, dobrá čistota farieb, vysoká odozva pixelu, veľký pozorovací uhol, nie je citlivá na okolité teplo u starších modelov
- nevýhody:
  - horší jas, kontrast a životnosť, problémy s miniturizáciou a veľký príkon

Popíšte Hallov jav – vzorec, veličiny, jednotky a nakreslite klávesnicu:*
- Hallov jav:
  - majme vodivý pások tloušťky d, ktorý má na bočných okrajoch kontakty tak, aby bolo možné medzi okrajmi páska merať priečne napätie U
  - ak páskom rovnobežne s okrajmi prechádza elektrický prúd I a kolmo k povrchu pôsobí magnetické pole o mag. Indukcii B, tak medzi okrajmi pásku vzniká elektrické napätie
  - pre hodnotu priečneho napätia U platí:
    - U = h . (I.B / d), kde h je Hallova konštanta vyjadrujúca vlastnosti materiálu, z ktorého je vodivý pások vyrobený

Ako funguje optická myš?
- optická myš je osadená červenou LED diódou a CMOS senzorom (fotosenzorom)
- svetlo emitované LED diódou sa odráža od podložky a dopadá na CMOS senzor
- CMOS senzor posiela takto získaný obraz digitálnemu procesoru – DSP
- DSP je schopný rozpoznať vzorky v získanom obraze a určiť akým smerom sa tieto vzorky posunuli oproti predchádzajúcemu obrazu
- na základe zmeny vzoriek v sekvencii obrázkov je DSP schopný určiť veľkosť dráhy, po ktorej sa myš pohybovala

12.
Popíšte Socket Services a Card Services:
- Socket Services:
  - softwarové rozhranie na úrovni BIOSu
  - umožňuje prístup k PCMCIA slotom počítača priamym prístupom k PCMCIA radiču
  - umožňuje detekovať zasunutie karty do slotu
- Card Services:
  - programová vrstva bezprostredne nad Socket Services, ktorá využíva ich služieb
  - umožňuje alokáciu systémových zdrojov automaticky, ako SS detekuje zasunutie karty
  - alokované zdroje po vysunutí karty automaticky uvoľňuje

Vysvetlite kódovanie USB a zakódujte vzorku 1010111111110111:
- jednotlivé signály sú kódované metódou NRZI with bit stuffing
  - bit 0 – zmena napäťovej úrovne
  - bit 1 – nemenný stav napäťovej úrovne
- samotné NRZI kódovanie nezaručuje, že pri prenose dát nedôjde ku strate synchronizácie medzi prijímačom a vysielačom
- riziko straty synchronizácie vzniká, keď sa prenáša dlhšia postupnosť jednotiek
- k metóde NRZI sa teda pridáva ešte bit stuffing, ktorý za každých šesť za sebou idúcich jednotiek vloží jednu nulu

Ako prebieha komunikácia cez USB?
- Komunikačný protokol:
  - všetky prenosy dát sú iniciované host controllerom
  - komunikácia prebieha prístupovou metódou zvanou polling
  - väčšina transakcií na USB zbernici vyžaduje najviac 3 packety (niekedy aj 4):
    - host controller pošle USB packet (Token packet)
    - USB zariadenie, ktoré rozpozná v Token packete svoju adresu (adresát) sa naďalej zúčastňuje transakcie
    - adresát, podľa udaného smeru transakcie vykoná príjem alebo vyslanie dát
    - cieľové zariadenie (príjemca) nakoniec posiela packet s potvrdením, že príjem bol bezchybný

Nakreslite a popíšte prierez káblom pre rozhranie FireWire:*
- Kábel používa 6 vodičov:
  - 4 vodiče (2 páry) slúžia pre prenos dát:
    - jednotlivé páry sú tienené
    - vodiče v jednom páre sú okolo seba obtočené (minimalizuje to prepočutia, EMI a straty spôsobené kapacitným odporom)
  - 2 vodiče zaisťujú napájanie
  - informácie sú prenášané diferenciálnym spôsobom:
    - pár TPB*, TPB: slúži pre prenos jednotlivých bitov
    - pár TPA*, TPA: slúži k synchronizácii medzi vysielačom a prijímačom

Popíšte režimy prenosu FireWire:
- asynchrónny:
  - pre aplikácie, ktoré nemusia pracovať v reálnom čase, napr. pripojenie tlačiarní, scannerov, …
  - v tomto režime je zaručené korektné doručenie packetov
  - príjemca zasiela odosielateľovi informácie o správnom prijatí packetu
  - v prípade poškodenia (straty) packetu dochádza k jeho opätovnému zaslaniu
- isochrónny:
  - pre aplikácie vyžadujúce prácu v reálnom čase, napr. prehrávanie video sekvencií, prehrávanie zvukových záznamov, …
  - v tomto režime nie sú prijaté packety potvrdzované a teda nedochádza ani k opravnému zasielaniu poškodených (stratených) packetov

13.
Popíšte čítanie a zápis magneto-optického disku:*
- záznam je vykonávaný do magnetickej vrstvy za súčasného pôsobenia laserového lúča vysokej intenzity
  - povrch média sa zahreje na Curiovu teplotu (zmena z feromagnetického materiálu na paramagnetický)
  - magnetickým poľom malej intenzity sa zmení magnetická orientácia záznamového materiálu
  - po ochladnutí zahriateho miesta zostáva záznam zachovaný
- záznam sa vykonáva v dvoch fázach:
  - na dané miesto sa zaznamenajú samé nuly
  - na patričné miesta sa zaznamenajú jednotky
- čítanie je založené na Kerrovom efekte (elektro-optický dvojlom):
  - vykonáva sa laserovým lúčom nižšej intenzity
  - u odrazeného lúča sa sleduje stáčanie polarizovanej roviny svetla

Popíšte rozdiel medzi CD-ROM mechanikami CAV (Constant Angular Velocity) a CLV (Constant Linear Velocity):
Constant Linear Velocity:
  - dáta sú čítané konštantnou lineárnou rýchlosťou
  - rýchlosť otáčok čítaného média musí byť neustále prispôsobovaná tak, aby bola dodržaná konštantná rýchlosť čítaných dát
  - na tomto princípe pracujú najmä staršie mechaniky
  - tieto mechaniky majú vyššiu prístupovú dobu
  - udávaná rýchlosť čítania odpovedá rýchlosti, s ktorou je mechanika schopná čítať dáta nezávisle na tom, kde sa na médiu nachádzajú
- Constant Angular Velocity:
  - dáta sú čítané konštantnou uhlovou rýchlosťou
  - rýchlosť otáčok média je konštantná a nie je nutné ju prispôsobovať v závislosti na tom, odkade sa čítanie vykonáva
  - na tomto princípe pracujú najmä dnešné mechaniky s rýchlosťou vyššou ako 12x
  - vďaka konštantnej uhlovej rýchlosti je možné, aby CAV mechaniky dosahovali nižšie prístupové doby ako CLV mechaniky
  - udávaná rýchlosť vyjadruje maximálny prenos, ktorý nastáva u okraji média

Popíšte DVD-R a DVD+R:*
- DVD-R:
  - záznamová vrstva je tvorená organickým farbivom a zápis je možné vykonať len jedenkrát
  - pri zápise sa používa metóda wobbled land and groove
  - média sú vybavené vylisovanou stopou (groove) v tvare sínusoidy
  - záznam je vykonávaný len do oblasti groove
- DVD+R:
  - pre fyzický zápis sa používa metóda high frequency wobbled groove, tj. vylisovaná stopa v tvare sínusoidy s vyššou frekvenciou (oproti DVD-R)
  - záznam je vykonávaný len do oblasti groove

Popíšte čítanie a zápis CD-R, nakreslite prierez médiom a popíšte:
- dovoľuje vykonať záznam pomocou CD-R mechaniky, ktorý je možný prečítať v mechanike pre disky CD-ROM:
- záznamová vrstva je tvorená organickým farbivom: cynanine – zelená, phtalocyanine – zlatá, azo – modrá
- nové médium CD-R obsahuje vylisovanú stopu, do ktorej sa vykoná vlastný záznam
- záznam je vykonávaný laserovým lúčom vyššej intenzity, ktorý spáli organické farbivo, ktoré už neprepúšťa svetlo a nemôže dôjsť k jeho odrazu od odrazovej vrstvy
- týmto sa vytvoria ekvivalenty jednotlivých pitov a landov, čo dovoľuje, aby CD-R médium mohlo byť čítané v bežnej CD-ROM mechanike
- pri zázname na CD-R musí byť prúd dát posielaný do mechaniky kontinuálny, inak dôjde k zničeniu média

Popíšte zápis a čítanie DVD-RAM:*
- pri zápise sa používa metóda wobbled land and groove
- média sú vybavené vylisovanou stopou (groove) v tvare sínusoidy
- dáta sú ukladané do týchto stop i do oblastí medzi nimi (lands)
- laserový lúč teda striedavo sleduje stopy typu groove a stopy typu land
- v rámci stôp sú dáta zapisované do sektorov
- každému sektoru je predradená hlavička, ktorá nesie informácie o jeho fyzickej adrese
- zápis na DVD-RAM médium pracuje na princípe zmeny fázy záznamovej vrstvy

Popíšte a nakreslite druhy Drop on Demand technológii v tlačiarňach:*
- DOD – tlačiarne, u ktorých je kvapka z trysky vystrekovaná až v okamihu, keď má dôjsť k jej naneseniu na papier, delia sa na:
  - DOD – thermal technology: (vyrábané firmami HP a Canon)
    - tlačiarne tohto typu používajú k vystreknutiu kvapky atramentu tzv. topný rezistor
    - tlač prebieha v 4 fázach:
      - topný rezistor spôsobí zahriatie atramentu v dutine trysky
      - v dutine trysky vzniká bublina, ktorá vytláča atrament z dutiny
      - vystreknutie atramentu na papier spojené so zánikom bubliny
      - zánikom bubliny vzniká v dutine trysky podtlak, ktorý spôsobí jej opätovné naplnenie atramentom
    - omedzenia technológie:
      - musí sa používať atrament odolný proti žiaru
      - je potrebné čakať na ochladenie tepelného rezistora
      - dovoľuje menšiu presnosť, pretože nie je možné presné regulovanie veľkosti kvapky
      - tlačiaca hlava obsahuje 300 – 600 trysiek
  - DOD – piezo-electric technology: (vyrábané firmou Epson)
    - tlačiarne tohto typu používajú k vystreknutiu kvapky atramentu piezo kryštál
    - v okamihu, keď má dôjsť k vystreknutiu kvapky atramentu na papier, je do piezo kryštálu zavedený elektrický prúd, ktorý spôsobí jeho prehnutie
    - toto prehnutie má za následok vystreknutie kvapky atramentu z dutiny trysky, dá sa pomerne dobre ovládať
    - výhodou tejto technológie je potenciálne vyššia rýchlosť tlače, pretože nie je nutné čakať na ochladenie tepelného rezistora
    - tlačiaca hlava obsahuje väčšinou 192 trysiek

Popíšte laserovú tlačiareň:
- Dáta potrebné k tlačeniu jednej stránky sú najprv umiestnené do pamäte tlačiarne.
- Tieto počítačom zasielané dáta sú prevádzané radičom tlačiarne na videodáta.
- Videodáta sú posielané na vstup polovodičovému laseru, ktorý v závislosti na nich vysiela prerušovaný laserový lúč, ktorý je vychyľovaný sústavou rotujúcich zrkadiel, tak aby dopadal na rotujúcí valec.
- Povrch tohto valca je zhotovený z materiálu schopného uchovávať elektrostatický náboj.
- V miestach, kam laserový lúč na valec dopadne, dôjde k jeho nabitiu statickou elektrinou na potenciál rádovo 1000 V.
- Rotujúci valec ďalej prechádza okolo kazety s farbiacim práškom (tonerom), ktorý je vplyvom statickej elektriny pritiahnutý k nabitým miestam na povrchu valca.
- Papier, je nejskôr nabitý statickou elektrinou na potenciál vyšší než sú nabité miesta na valci (cca 2000 V).
- V okamihu, keď tento papier prechádza okolo valca, dôjde k pritiahnutiu tonera z nabitých miest valca na papier.
- Toner je do papieru ďalej zažehlený a celý papier je na záver zbavený elektrostatického náboja a umiestnený na výstupný zásobník.
- Valec se nakoniec očistí od farby a zvyšku náboja.
- Výhody – veľmi kvalitná tlač, vysoká rýchlosť tlače, nevyžadujú špeciálny papier
- Nevýhody – vyššia cena